北京市建设工程发包承包交易中心空调设备采购清单

2017061407

| 设备名称 | 使用面积 | 数量 | 能效等级 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式 空调 | 20--30 | 12台 | 一级变频 | 1.5匹，额定制冷量3500W、额定制热量5000W、循环风量640（M3/H）、直流变频、高效节能环保制冷剂、防吹人大挡板出风口设计、低噪音、带抗甲醛过滤网。 |
| 柜式空调 | 50--60 | 3台 | 二级变频 | 3匹，额定制冷量7200W、额定制热量9000W、循环风量1200（M3/H）、直流变频、高效节能环保制冷剂、低噪音。 |
| 嵌入式 空调 | 70-80 | 11台 | 三级定频 | 5匹单冷、额定制冷量12000W、循环风量1860（M3/H）、四面出风、嵌入式安装、低噪音。 |
| 中央空调 | 70--100 | 2台 | 一级变频 | 4.5匹室外机，额定制冷量11200W、额定制热量13000W、直流变频、高效节能环保制冷剂。 |
|  |  | 8台 |  | 1.5匹室内机，额定制冷量3200W，静音型。 |
| 备注：1、报价需包含上述所有空调室内外机及中央空调8个内出风口的全部安装费用（包括打孔、高空作业费等）。 2、除随机配送的铜管外，需额外购买的嵌入式及其它空调的铜管及室外机支架等须报明单价，最终材料费按实际使用数量收取。 |