会议室音视频系统方案及要求

- 工程概况

本次招标活动，所用设备必须按国家有关标准生产和验收。

- 工程目标

满足会议时的人声讲话、会议扩声需要,真实反应演讲者的声音,还要求音质逼真、清晰、洪亮;

适合各类音乐播放功能，音色圆润、悦耳、清晰、动听;

适合举办各类文艺、娱乐演出。

总体目标为实现人声、各类音乐的信号传播，达到语言信号传播的清晰、明亮以及音乐信号的精确重现。

- 系统设计构思：

保证场地有较高的语言清晰度和长时间提供足够的声压。

场地各个位置无明显回声、颤动回声和声聚焦等音质缺陷。

声音函盖服务区内声音与频响覆盖均匀。

音响系统扬声器布置方式为摆放式和吊装式。扬声器的外形和安装位置不影响场地的整体风格。

系统的设备在正常使用中各种噪声指标小于规定的限值。

四、其它事项

用户现有部分设备需要继续使用，中标供应商须负责新采购设备和现有设备的合理搭配及安装调试工作。

采购项目需求一览表：

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩音箱 | 2 | 只 | 频率范围 :50Hz-19kHz (±3dB)，额定功率（连续/ 峰值）: 400/1600W，阻抗:8 Ohm，标称覆盖角 50º-100º(H)×90ºV，灵敏度（1W/1M ）98dB，最大声压级（1M）:123dB(连续)129dB(峰值)。 | 国产 | LAX, 贝塔斯瑞 VANATA 飞达 |
| 2 | 功放 | 1 | 台 | 8Ω立体声功率850W，4Ω立体声功率1250W，频率响应 20-20 kHz(±0.5dB)，保护功能 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF，连接器，使用功能，指示灯: 面板指灯：电源、信号、削峰、保护。后面板功能: 立体声、并接、桥接、接地选择开关，电源 :AC220V/50Hz | 国产 | LAX 贝塔斯瑞 VANATA 飞达 |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 | 8路单声道，频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz），总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz），输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1母线：立体声：1；编组：2，AUX，电平表：2x12 ，幻象电源电压：+48V，电源要求：AC 100-240V，50/60Hz。 | 进口 | YAMAHA 声艺 百灵达 |
| 4 | 卡拉OK效果器 | 1 | 台 | 5.1前置卡拉OK效果器，采用24Bit数据总线和3224Bit DSP；MUSIC输入通道设有7段参量均衡；MIC输入通道设有15段参量均衡；主输出设有5段参量均衡；中置、后置、超低设有3段参量均衡；麦克风3级防啸叫抑制；各项输出均有压限及延时功能；可保存16种模式；内设管理员模式和用户模式，用户模式不能保存，可在面板操作也可以通过PC界面设置。 | 进口，国产 | Vinal BMB YAMAHA |
| 5 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 采用目前运行速度最快的32bit浮点运算核心，配合高性能的24bit模数/数模转换器，提供一流的音质，每个输入输出通道均设有6段参数均衡，每个输入输出通道具有1000ms延时功能，所有通道都具备延时器，分频器，限幅器等处理功能，设有3个功能场景预设快捷键FAP(Fast Access Preset)，能够一键切换用户预设程序，能应对各种不同的场景用途，二进四出设计，可满足超低信号通道的独立处理及左中右声道模式应用，具备绿色安装程序及免驱动USB接口，即插即用方便快速调试使用，具备保密性，可根据需要设置密码，防止非专业技术人员错误操作。 | 进口 | SABINE BSS AUDIO DBX |
| 6 | 补声功放 | 1 | 台 | 8Ω立体声功率*850W，4Ω立体声功率* 1250W，频率响应 20-20 kHz(±0.5dB)，总谐波失真 <0.05%，信噪比 >96dB，阻尼系数>200，分离度 >60dB，转换速率 >10V/μs，输入灵敏度 0.775V，输入阻抗(平衡/不平衡) 20k/10 k，电压增益（8Ω时） 41 dB ，保护功能 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF，连接器，输入部分: 平衡输入XLR母插座、平衡并接TRS插座 | 国产 | LAX 贝塔斯瑞 VANATA 飞达 |
| 7 | 低音功放 | 1 | 台 | 8Ω立体声功率*850W，4Ω立体声功率* 1250W，频率响应 20-20 kHz(±0.5dB)，总谐波失真 <0.05%，信噪比 >96dB，阻尼系数>200，分离度 >60dB，转换速率 >10V/μs，输入灵敏度 0.775V，输入阻抗(平衡/不平衡) 20k/10 k，电压增益（8Ω时） 41 dB ，保护功能 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF，连接器，输入部分: 平衡输入XLR母插座、平衡并接TRS插座 | 发烧级环牛功放 | LAX,贝塔斯瑞，VANATA 飞达 |
| 8 | 点歌机 | 1 | 套 | 18TB超大容量内存点歌系统，内置11万首真人原唱高清歌曲。无需手动，云端服务器自动下载最新歌曲。功能齐全，支持高清蓝光、WIFI链接即可手机点歌更方便。 | 服务器歌库，无压缩，音质、画质均与练歌房相同 | 天行，雷石，视易 |
| 9 | 智能电源时序器 | 3 | 台 | 彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态，8路开关通道输出，每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒），每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass，支持面板LOCK锁定功能，防止误操作，内置时仲芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作，支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置，配置232接口，支持外部中控设备控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷，欠压、超压检测及报警，总功率6000W 每路最大承受2000W电压30A | 带电源净化，有效滤除噪音 | FURMAN,VANATA,LAX |
| 10 | 投影机 | 1 | 台 | 推荐画面尺寸80英寸-100英寸，国标亮度(ANSI流明)3000流明（依据ISO/IEC 21118），标准分辨率WUXGA 1920X1200，对比度 10001-20000:1，投影光源UHE灯泡，显示技术三片LCD，灯泡寿命8001-10000小时，投影镜头手动光学变焦/手动聚集，照度均匀度87%，投影距离0.87-10.98米，屏幕宽高比例16:10，投射比例1.38-1.68，色彩10.7亿色，投影方式吊顶，梯形矫正垂直/水平/四角，矫正范围-30-+30℃，输入端子S-video、VGA接口、USB接口、HDMI接口、电源220-240V。 | 全高清，3000流明 | EPSON,NEC，Sony |
| 11 | 投影幕布 | 1 | 块 | 120寸遥控幕布，白色，材质白塑幕布 | 电动遥控 | 美视，红叶，极米 |
| 12 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 承重：》13.6kg，可调上下倾仰角：-20°～+20°，可调左右转角：-20°～+20°，内置走线装置。 | 工艺精细，质量稳定 | NB,JOMARD,唯美 |
| 13 | LED摇头图案灯 | 4 | 台 | 技术参数：输入电压:AC90-240V/50Hz-60Hz 功率:150W 光源:90W 进口高亮度LED灯珠 光源寿命：50000小时 显示屏：数玛显示 颜色盘：7个色片+白光 图案盘:7gobo+白光 图案自转 棱镜：1个3面棱镜、棱镜自转 光学系统：高精密石英透镜组合，令光损率减至最低 频闪:0-10/秒，可调 调光:0%~100% 线性调光 水平扫描:540°8bit/16bit 可调，电子纠错 垂直扫描:270°8bit/16bit 可调，电子纠错 控制方式：国际标准DMX512控制 DMX通道：15通道 防护等级：IP20其它特点：高效可靠开关电源，RGB混色，所有功能均可手动操作完成. |  | GTD,珠江，LEEMC |
| 14 | 双层图案飞碟 | 1 | 台 | 电压：AC110V-240V 频率：50-60HZ 功率：20W 光源： 6*5W（6色）控制模式：DMX512，声控，自走，主从控制内箱尺寸： |  | GTD,珠江，LEEMC |
| 15 | LED蝴蝶效果灯 | 2 | 台 | 电压：AC90-240V，50/60HZ 功率：30W灯珠数量：15W×2 寿命：50000hours 控制模式：DMX512。 |  | GTD,珠江，LEEMC |
| 16 | 200W频闪 | 2 | 台 | 电压：AC220V，50-60HZ；功率：200W；光源：8颗30W纯白光LED灯珠 运行模式：自走，DMX512控制；通道：5通道； 效果：由慢到快频闪效果；由慢到快跑光效果；2秒爆光效果；频闪、跑光、散闪交替等效果。 |  | GTD,珠江，LEEMC |
| 17 | 流星雨激光 | 4 | 台 | 200MW 三色（红650NM，绿532NM）；马达，高速单片机内置软件；声控，自走，DMX512；红120MW，绿80MW；八种以上立体图案效果 |  | GTD,珠江，LEEMC |
| 18 | 电脑灯控台 | 1 | 台 | DMX512/1990 标准， 384个DMX控制通道，光电隔离信号输出。同时控制最多30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置。内置图形轨迹发生器（SHAPE）， 图形参数可独立设置。30个走灯程序，每程序至少100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。配备MEM-CARD接口，使用MEM-CARD闪存卡保存数据。带背光的 LCD 显示运行参数。关机数据保持。电源：AC220V / 50Hz |  | GTD,珠江，NET.DO |
| 19 | 调音台 | 1 | 台 | 话筒输入：不少于10路 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表幻象电源电压：+48V 操作温度：0-40℃ |  | YAMAHA,声艺，百灵达 |
| 20 | 无线会议话筒(一拖四) | 1 | 套 | 频道组数 四频道 面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，射频稳定度 士0.005%(1 0-50℃)操作方式 手动调整 接收方式 真分集式（True Diversity） 灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB 最大偏移度 ±68KHz 综合S/N比 ±105dB(1KHz-A) 综合失真度 < 0.5%@1 KHz 综合频率响应 100HzK-18Hz士3dB具低频衰减滤频电路 输出插座 XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座 |  | COFULL,海天，安度，爱克创 |
| 21 | 线材辅料接插件 | 1 | 批 |  |  | 佳耐美，LINK,NEUTRIK |
| 22 | 安装调试维护费 | 1 | 项 |  |  |  |

现有设备一览表：

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注（存放位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博顿BOUTUM 2.4S 功放 | 3 | 台 |  | 二楼 |
| 2 | Bose pdc 处理器 | 1 | 台 |  | 二楼 |
| 3 | 百灵达dsp2024p 音频处理器 | 1 | 台 |  | 二楼 |
| 4 | Dbx激励器 | 1 | 台 |  | 二楼 |
| 5 | Bose 402c处理器 | 1 | 台 |  | 二楼 |
| 6 | BOUTUM LS-500低音炮 | 1 | 台 |  | 地下一层 |